SKLADBA KONSTRUKCE PODLAHY 1. NP  (od základové desky)

 Penetrace - asfaltový lak

 Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40

 Tepelná izolace EPS 150 mm

 Parozábrana - PE fólie

 Betonová mazanina 6cm

 Finální nášlapná vrstva – s podkladem dle technologického postupu materiálu

Stěny - složení od interiéru

 Sádrokartonové desky - tl. 12.5 mm + výmalba (bílá barva)

 Instalační předstěna – vzduchová dutina + hliníkový/dřevěný rošt - tl. 50 mm

 Parozábrana - PE folie

 Sloupová nosná konstrukce - hranoly KVH, tl. 100 mm

 Tepelná izolace z min. vláken mezi sloupky, tl. 100 mm

 OSB desky, tl. 15 mm

 Penetrace + polyuretanová lepící pěna

 Fasádní polystyren EPS 70 F, tl. 200 mm

 Lepidlo s výztužnou tkaninou + penetrace

 Fasádní omítka (bílá barva)

Strop - složení od interiéru:

 Sádrokartonové desky - tl. 12,5 mm

 SDK podhled na ocelovém roštu

 Parozábrana - PE folie

 Vzduchová mezera 100mm vyplněna tepelnou izolací 100mm

 Dřevěný krov - krokve KVH 60/180, vyplněný tepelnou izolací tl. 240 mm

 OSB desky, tl. 18 mm

 Pojistná hydroizolační fólie

 Střešní latě

 Střešní krytina – plechová či klasická taška

Další  výbava:

 Základní vstupní a interiérové dveře (bílá barva)

 Základní vnitřní a venkovní osvětlení

 Sanita - toaleta, sprchový kout, umyvadlo, příprava pro pračku, dlažba a obklad koupelny

 Okna plastová, izolační trojsklo (polodekor)

 Elektroinstalace, rozvody pro kuchyňskou linku, el. boiler 100l

 Dřevěné vstupní schody se zábradlím

 Vytápění řešeno tepelným čerpadlem vzduch/voda s napojením na teplovodní podlahové topení

 Příprava na instalaci FVE

 Hromosvod

 Rekuperace decentrální